## Slide 1: 网络路由实验二
武庆华
wuqinghua@ict.ac.cn

## Slide 2: 提纲
网络路由实验
  网络路由计算
  最短路径算法
实验内容

## Slide 3: 网络路由机制：路由计算
Host 1
Host 2
10.0.1.11/24
10.0.6.22/24
Router 1
10.0.1.1/24
10.0.2.1/24
Router 3
Router 2
Router 4
10.0.3.1/24
10.0.2.2/24
10.0.4.4/24
10.0.5.4/24
10.0.6.4/24
10.0.3.3/24
10.0.5.3/24
10.0.4.2/24
不同节点经过交换链路状态信息，获得一致性链路状态数据库
每个节点独立计算路由条目，从而保证网络的可达性

## Slide 4: 网络路由条目
网络路由条目
  (destination, mask) -> (gateway, output interface)
Router 1到本地网络的转发条目
Subnet | Gateway | Interface
10.0.1.0/24 | 0.0.0.0 | eth0
10.0.2.0/24 | 0.0.0.0 | eth1
10.0.3.0/24 | 0.0.0.0 | eth2
Router 1到其他网络的路由条目
Subnet | Gateway | Interface
10.0.4.0/24 | 10.0.2.2 | eth1
10.0.5.0/24 | 10.0.3.3 | eth2
10.0.6.0/24 | 10.0.2.2 | eth1

## Slide 5: 网络路由计算
0
1
2
3
Prev Node: 0->-1, 1->0, 2->0, 3->1
RT Entry: 10.0.4.0/24 -> (10.0.2.2, eth1)
1. 将链路状态数据库抽象成图拓扑
2. 计算最短路径（前一跳节点）
3. 根据最短路径生成网络路由

## Slide 6: 计算最短路径
使用Dijkstra算法计算源节点到其它节点的最短路径和相应前一跳节点
for i in range(num):
dist[i] = INT_MAX
visited[i] = false
prev[i] = -1
dist[0] = 0
visited[0] = true
for i in range(num-1):
u = min_dist(dist, visited, num)
visited[u] = true;
for v in range(num):
if visited[v] == false && graph[u][v] > 0 && \
dist[u] != INT_MAX && \
dist[u] + graph[u][v] < dist[v]:
dist[v] = dist[u] + graph[u][v]
prev[v] = u
在未访问的节点中，选取离已访问节点最近的那个

## Slide 7: 根据最短路径生成路由表
路由计算与最短路径算法的不同
 | 最短路径算法 | 路由计算
目的 | 计算到每个节点的路径 | 计算到每个网络的路由
结果形式 | 路径长度和前一跳节点 | 下一跳网关和转发端口
由最短路径到路由表项
  按照路径长度从小到大依次遍历每个节点
    对于节点端口对应的每个网络，如果该网络对应的路由未被计算过
      查找从源节点到该节点的下一跳节点
      确定下一跳网关地址、源节点的转发端口

## Slide 8: 实验内容
基于已有代码框架，实现路由器计算路由表项的相关操作
运行实验
  运行网络拓扑(topo/mospf_topo.py)
  在各个路由器节点上执行disable_arp.sh, disable_icmp.sh, disable_ip_forward.sh)，禁止协议栈的相应功能
  运行./mospfd，使得各个节点生成一致的链路状态数据库
  等待一段时间后，每个节点生成完整的路由表项
  在节点h1上ping/traceroute节点h2
  关掉某节点或链路，等一段时间后，再次用h1去traceroute节点h2

## Slide 9: 实验效果
mininet> link r3 r4 down

## Slide 10: 实验注意事项
节点退出或者链路断开，使得main.c中的poll在没有数据包时返回，导致程序CPU占用率过高
  可以在每次轮询端口收包后，让程序sleep一会儿 usleep(1000)
两次traceroute之间尽量间隔在5秒以上，否则会导致traceroute出错
节点退出后，它在其他节点状态数据库中需要老化掉
  可以加一个老化线程，将超过35秒没有更新的数据库条目清除
实验初始化时，会从内核中读入到本地网络的路由条目
  需要注意区分这些条目和计算生成的路由条目